Załącznik nr 1

# ZAKRES PRAC

# -   GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Technologia prac geodezyjnych podczas budowy drogi:

- Wstępna analiza projektu (sprawdzenie geometrii trasy, sprawdzenie założeń wysokościowych, sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej)

- Założenie geodezyjnej osnowy poziomej (odszukanie istniejącej osnowy poziomej, uzupełnienie istniejącej osnowy o dodatkowe punkty niezbędne w toku dalszych prac ściółka realizacyjna)

- Założenie osnowy pionowej (odszukanie istniejącej osnowy wysokościowej, założenie reperów roboczych)

- Inwentaryzacja istniejącego terenu (pomiar syt.-wys. istniejącego terenu pod przyszłą inwestycję w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozliczenia poszczególnych robót rozbiórkowych i kolejnych etapów budowy drogi)

- Opracowanie projektu drogowego (obliczenie i przygotowanie danych niezbędnych do wyniesienie w terenie projektu drogi - sporządzenie szkiców tyczenia)

- Wytyczenie usytuowania drogi w terenie (wyniesienie punktów głównych i charakterystycznych pod roboty ziemne i przygotowawcze, sprawdzenie założeń projektowych w terenie. W przypadku wystąpienia rozbieżności niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

- Inwentaryzacja prac rozbiórkowych (pomiary inwentaryzacyjne prac rozbiórkowych niezbędnych w toku dalszych prac, przygotowanie dokumentacji odbiorowej

z przeprowadzonych rozbiórek)

    - Rozbiórka istniejącej infrastruktury drogowej

    - Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych itp.

- Wytyczenie usytuowania drogi w terenie (sytuacyjne i wysokościowe)

- Inwentaryzacja wykonanych robót związanych z kształtowaniem korpusu drogi (pomiary terenowe sytuacyjno - wysokościowe, mające na celu sprawdzenie poprawności wykonanych prac w stosunku do danych projektowych, przygotowanie dokumentacji odbiorowej w przypadku stwierdzenia zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową)

Pomiarowi podlega:

    - Dno wykopu

    - Stabilizacja gruntu cementem

    - Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego

    - Podbudowa bitumiczna

    - Warstwa wiążąca asfaltu

    - Warstwa ścieralna asfaltu

- Wytyczenie w terenie infrastruktury towarzyszącej drodze:

    - Barier ochronnych

    - Rowów odwadniających

    - Kanalizacji deszczowej

    - Chodników

    - Elementów pomocniczych (oznakowanie, płoty itp.)

    - Elementów inżynieryjnych

- Pomiar inwentaryzacyjny wykonanych robót drogowych,

    - Pomiar wykonanego humusowania

    - Skarpowania

    - Plantowania

    - Obsadzania krzewami i drzewami

    - Powierzchni elementów infrastruktury (chodniki, krawężniki, parkingi itp.)

- Sporządzenie dokumentacji odbiorowej– kopie mapy zasadniczej

- Inwentaryzacja małej architektury oraz uzbrojenia podziemnego

- Przekazanie Zamawiającemu zarejestrowanych w P.O.D.G.iK 2-ch kompletów

dokumentacji

Technologia prac geodezyjnych podczas budowy obiektu inżynieryjnego (wiadukt, most, przejazd gospodarczy):

- Wstępna analiza projektu (kontrola założeń projektowych, kompletności dokumentacji projektowej itp.)

- Założenie geodezyjnej osnowy sytuacyjno – wysokościowej (siatka realizacyjna, repery robocze)

- Wykonanie obliczeń niezbędnych do wyniesienia obiektu w teren, sporządzenie szkiców tyczenia

- Wstępne wytyczenie obiektu w terenie (sprawdzenie poprawności usytuowania obiektu w terenie, ewentualna korekta położenia)

- Powiadomienie Zamawiającego o ewentualnych rozbieżnościach

- Inwentaryzacja istniejących elementów terenowych (pomiar terenowy elementów niezbędnych do dalszego kontynuowania prac i rozliczenia ewentualnych prac rozbiórkowych)

- Wytyczenie położenia obiektu w terenie

- Rozliczenie i pomiar wykonanych prac rozbiórkowych i przygotowawczych (nasypy, wykopy, rozbiórki istniejących elementów)

- Wytyczenie i inwentaryzacja elementów konstrukcyjnych obiektu

- wytyczenie i inwentaryzacja pali

    - wytyczenie i inwentaryzacja fundamentów

    - wytyczenie i inwentaryzacja przyczółków

    - wytyczenie i inwentaryzacja słupów, korpusów nośnych

    - wytyczenie i inwentaryzacja oczepów górnych

    - wytyczenie i inwentaryzacja ciosów podłożyskowych

    - wytyczenie położenia i inwentaryzacja łożysk

    - wytyczenie i inwentaryzacja ustroju nośnego (w przypadku konstrukcji prefabrykowanych, kontrola elementów prefabrykowanych)\

    - wytyczenie i inwentaryzacja elementów wykończeniowych

        - chodniki

        - krawężniki

        - bariery ochronne

        - odwodnienia

        - dylatacje

        - itp.

    - wytyczenie i inwentaryzacja elementów bitumicznych (w zależności od przyjętej technologii - warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej asfaltu, warstwy ścieralnej asfaltu)

    - wytyczenie i inwentaryzacja elementów towarzyszących takich ja odwodnienia, chodniki itp.

- Sporządzenie dokumentacji odbiorowej

- Inwentaryzacja małej architektury oraz uzbrojenia podziemnego

- Przekazanie Zamawiającemu zarejestrowanych w P.O.D.G.iK. odbitek mapy zasadniczej.

W trakcie prowadzenia geodezyjnej obsługi inwestycji mogą wystąpić pomiary wynikłe z konieczności sprawdzenia dodatkowych elementów takich jak osiadania, przemieszczenia, zmiany projektowe. Konieczność ich przeprowadzenia wynikać będzie z przyjętej technologii i wymagań stawianych przez inwestora. Zakres i technologia w/w prac podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.